Wymagania techniczne

dostawa, montaż i rozruch wyposażenia kuchni i stołówki realizowanej w ramach remontu kapitalnego-przebudowy kuchni, stołówki oraz części internatu w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3b zgodnie z projektem technologicznym

Okapy

- Wykonanie z najlepszej jakości stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (PN – 0H18N9), dzięki czemu możliwe jest zachowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.

- Obudowa okapu wykonana z blachy o grubości 1 mm.

Okap nad zmywarkę (poz. 9.6,  11.7, 14.7)

- Okap posiada system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy do odprowadzania skroplonej pary na zewnątrz urządzenia

- Okapy kondensacyjne przeznaczone są do usuwania i skraplania pary wytwarzanej przez zmywarki do naczyń, kotły warzelne i inne urządzenia nie wytwarzające tłuszczów.

Okap nad piec konwekcyjno-parowy (poz.  9.10)

- Okapy nad piece konwekcyjno – parowe przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń w postaci dymu, pary, zapachów, gazów będących produktami spalania oraz nadmiaru ciepła, którego źródłem są piece konwekcyjno – parowe.

- Okap montowany jest bezpośrednio na piecu, wbudowany wentylator może być uruchamiany automatycznie poprzez mikrowyłącznik w momencie otwarcia drzwi pieca lub ręcznie przez obsługę.

- Wyposażony w przepustnicę umożliwiającą regulacje wyciąganego powietrza w zakresie 50-100%

Okap wyciągowy nad urządzenia  (poz. 9.24)

- Wyposażony w króćce  podłączeniowe wyciągowe, przepustnice regulacyjne umożliwiające regulacje przepływu powietrza w zakresie 50-100 %, filtry i wsporniki do zawieszania okapu.

  - Odlewany uchwyt do montażu zawiesi znajdujący się w obrysie okapu, umożliwia montowanie maskownic zabudowy kanałów (przestrzeni nad okapem) w każdym momencie eksploatacji okapu.

  - Okap posiada system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy do odprowadzania tłuszczu i brudu wychwyconego przez filtry na zewnątrz urządzenia.

  - Wielkość filtrów umożliwia mycie ich w zmywarce. Posiadają uchwyt ułatwiający montaż.  Filtry rozmieszczone są na całej długości korpusu okapu bez potrzeby stosowania dodatkowych maskownic zasklepiających.

  - Okapy o długości do 2900 mm są wykonane jako jednosegmentowe, o długości powyżej 2900 mm powstają ze złożenia dwóch lub więcej segmentów pojedynczych.

  - Okapy wyciągowe przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń  w postaci dymu, pary, zapachów, gazów będących produktami spalania oraz nadmiaru ciepła, którego źródłem są urządzenia kuchenne.

Stoły (poz. 9.12)

- Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304.

- Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem.

- Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie są pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci.

- Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji.

- Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego 850 mm

- Szkielet wyposażony w ramę usztywniającą wykonaną z profili o przekroju kwadratowym (30x30x1)

- Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2

- Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2

- Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym.

- Przestawanie płyty z tyłu min. 45 mm, z boków min 20 mm.

- Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

Zmywarki

    - Zmywarka do mycia sprzętu kuchennego (poz. 9.4, 14.6)

    - Wykonana ze stali kwasoodpornej.

    - Zaokrąglone rogi i brzegi ułatwiające utrzymanie zmywarki w czystości.

    - Wyższa komora mycia umożliwiająca mycie dużych naczyń i tac

    - Wzmocniony system mycia.

    - Izolacja termiczna i akustyczna całego zbiornika

    - W pełni zautomatyzowany proces mycia.

    - Wbudowana pompa wspomagająca płukanie

    - Niezależne, obrotowe ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej.

    - Wysokość użytkowa drzwi: 810 mm

    - Max. wys. mytych tac, rondli: 820 mm

    - Wymiary kosza: 550x665mm

    - Trzy czasy mycia 120/240/360 sekund

    - Wydajność: 30/15/10 koszy/godz.

    - Pojemność zbiornika: 43 l

    - Pojemność bojlera: 10 l

    - Zużycie wody /cykl: max. 4,5 L

    - Zasilanie ciepłą wodą

    - Moc: 8 kW

    - Zasilanie: 400 V

    - Zmywarka kapturowa (poz. 11.5)

    - Wykonanie ze stali nierdzewnej

    - Przycisk start/stop po zamknięciu/otwarciu kaptura

    - Możliwość instalacji zmywarki w rogu pomieszczenia

    - Osobne ramiona mycia i płukania

    - Podwójny filtr komory myjącej + filtr pompy

    - Termometr komory i bojlera

    - Głęboko tłoczona komora myjąca

    - System dozujący środki płuczące

    - Prosty dostęp do wnętrza urządzenia umożliwiający serwisowanie

    - Wbudowana pompa wspomagająca płukanie

    - W pełni zautomatyzowany proces mycia i płukania

    - Łatwo wyjmowany wspornik kosza,

    - Maksymalna średnica mytych talerzy: do 400 mm

    - Możliwość mycia pojemników GN 1/1

    - Wymiary kosza: 500x500

    - Dwa cykle mycia: 60/120 sekund

    - Wydajność: 60/30 koszy/godz.

    - Pojemność zbiornika: 35 l

    - Pojemność bojlera: 10 l

    - Zużycie wody /cykl: max. 4 L

    - Zasilanie ciepłą wodą

    - Moc: 10 kW

    - Zasilanie: 400 V

Piec konwekcyjno- parowy (poz. 9.8)

- Pojemność: 10x1/1GN

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Sterowanie elektroniczne, analogowe

- Wytwarzanie pary w komorze pieca

- Wymiary wewnętrzne komory pieca: 640 / 420 / 670 mm

- Ładowność pieca: 30 - 40 kg,

- 2 prędkości obrotowe wentylatora

- Tryby pracy: konwekcyjny 50 - 270°C / konwekcyjno - parowy 65 - 270°C / gotowanie w parze 100°C / termostatyczne gotowanie na parze 50 - 99°C / podgrzewanie do 160°C

- Regulacja temperatury w zakresie 20 do 270°C

- Moc: 15,5 kW

- Zasilanie: 400 V

Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy (poz. 9.9)

- Wykonanie z najlepszej jakości stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (PN – 0H18N9), dzięki czemu możliwe jest zachowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.

- Podstawa  z blatem pełnym i prowadnicami

- Pojemność: 14 pojemników GN 1/1 o wysokości 65 mm

Kocioł warzelny gazowy poj.150l (poz. 9.11)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Moduł wolnostojący

- Ogrzewanie pośrednie poprzez płaszcz wodny (ciśnienie pary 0.5 Bar, zawór bezpieczeństwa, manometr)

- Kran oraz zawory ciepłej i zimnej wody

- Zbiornik o przekroju okrągłym: 600x530 mm (średn. x wys.)

- Palniki wykonane ze stali nierdzewnej

- Zawór bezpieczeństwa z termoelementem odcinającym dopływ gazu na wypadek zaniku płomienia pilota

- Piezoelektryczne odpalanie palników

- Moc: 24 kW

- Zasilanie: gaz

Patelnia przechylna gazowa (poz. 9.13)

- Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Moduł wolnostojący

- Wanna smażalnicza o wymiarach: 815 / 610 / 200 mm

- Palniki z zaworami bezpieczeństwa, wyłączanie płomienia w momencie podniesienia patelni

- Temperatura sterowana termostatem w zakresie do 300°C

- Chromowany kran do nalewania wody

- Ręczne wychylanie misy

- Moc gazowa: 16.3 kW, elektryczna 0.05 kW

- Zasilanie: gaz + 230 V

Bemar elektryczny na szafce zamkniętej (9.14)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Moduł wolnostojący

- Pojemność: GN 4/3 h=150 mm

- Kran do nalewania wody

- Zawór spustowy wody

- Moc: 2,5 kW

- Zasilanie: 230 V

Frytownica 1-komorowa elektryczna (poz. 9.15)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Moduł nastawny

- Komora o pojemności 12 litrów (wymiar komory 280x340x280mm)

- Zbiornik nierdzewny z wymiennym filtrem

- Zawór do spuszczania oleju

- Zakres temperatury od 90 do 190°C

- Moc: 9 kW

- Zasilanie: 400 V

Płyta grillowa (poz. 9.18)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Moduł nastawny

- Płyta grzewcza 1/2 gładka + 1/2 ryflowana

- Wymiary płyty: 650x500 mm

- Wysuwany zbiornik na nadmiar tłuszczu

- Temperatura kontrolowana termostatem do 300°C

- Moc: 8,1 kW

- Zasilanie: 400 V

Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym (poz. 9.20 i 9.21)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Moduł wolnostojący

- Wymiary wewnętrzne piekarnika: 560x630x295 mm

- Piekarnik przystosowany do pojemników GN2/1

- Moc gazowa palników: 2x3.5 kW + 2x6 kW

- Moc elektryczna piekarnika: 4,4 kW

- Zasilanie: gaz + 230 V

Trzon kuchenny elektryczny 4 płytowy

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Moduł nastawny

- Moc gazowa palników: 2x3.5 kW + 2x6 kW

- Zasilanie: gaz

Taboret podgrzewczy (poz. 9.23)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej 0H18N9

- Wymiary płyty 400x400 mm

- Taboret wyposażony jest w regulator mocy płyty grzewczej załączający poszczególne sekcje grzałek w zakresie 1,25, 2,5 i 5 kW

- Umiejscowienie poszczególnych sekcji grzewczych pod płytą, zapewnia równomierne rozłożenie temperatury na całej płycie niezależnie od ilości załączonych sekcji (położenia regulatora mocy).

- Posiada wyłącznik główny oraz przyłącze zapewniające ochronę przeciwporażeniową.

  - Moc: 5 kW

  - Zasilanie: 400 V

Stanowisko neutralne (poz. 10.1)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej 0H18N9

- Pod blatem szafka otwarta, wyposażona we wzmocnioną półkę przestawną

- Blat nierdzewny, z przodu i z tyłu na długości zaokrąglony na promień min. 10mm, wzmocniony elementami metalowymi

Dystrybutor talerzy podgrzewany 1-tubowy (poz. 10.3)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej 0H18N9

- Zabudowany w szafce

- Pojemność: 50 talerzy

- Regulacja temperatury: od +30 do +60°C

- Regulacja średnicy talerza od 230 do 320 mm

- Regulacja naciągu sprężyn (regulowana w zależności od ciężkości talerza

- Wyjmowane wkłady umożliwiające czyszczenie wnętrza urządzenia

- Wnętrze izolowane

- Pokrywa ochronna z tworzywa sztucznego

- Blat nierdzewny, z przodu i z tyłu na długości zaokrąglony na promień min. 10mm, wzmocniony elementami metalowymi

- Moc: 0,75 kW

- Zasilanie: 230 V

Bemar elektryczny  4xGN1/1 (poz. 10.4)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej 0H18N9

- Na szafce otwartej

- Pojemność 4xGN1/1 h=200 mm

- Komory sterowane niezależnie

- Temperatura komory bemarowej: od +30 do +90°C

- Zawór zalewowy i spustowy wody do podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej

- Blat nierdzewny, z przodu i z tyłu na długości zaokrąglony na promień min. 10mm, wzmocniony elementami metalowymi

- Moc: 3 kW

- Zasilanie:  230 V

Stanowisko kasowe (poz. 10.6)

- Wykonanie ze stali nierdzewnej 0H18N9

- Pod blatem szuflada zamykana na klucz oraz półka cofnięta dla wygodnej pracy osoby siedzącej.

- Blat nierdzewny, z przodu i z tyłu na długości z zaokrąglony na promień min. 10mm, wzmocniony elementami metalowymi

.