Wymagania techniczne – zadanie nr 1

Komory bezzamkowe (Rzut piwnicy: poz. 8.1, 9.1)

- Konstrukcja panelowych komór powinna być oparta na technice idealnego dopasowania do siebie sąsiadujących paneli i łączenia ich za pomocą zamków krzywkowych lub nitów. Łby nitów powinny być w kolorze poszycia paneli.

  - Panele powinny zachować idealnie prostokątny kształt, umożliwiając tworzenie stabilnych, higienicznych i trwałych konstrukcji, bez konieczności stosowania nadmiarowych uszczelek.

  - Punkty połączeń powinny być wypełnione masą uszczelniającą oraz uszczelniającą taśmą rozprężną na miejscu montażu.

  - Dodatkową substancja uszczelniająca będzie silikon (stosowany pomiędzy metalowymi elementami wewnątrz i na zewnątrz), zapobiegający niekorzystnemu działaniu wody, wnikającej pomiędzy panele.

  - Punkty łączenia narożników, ścian z sufitem oraz ścian z podłogą zabezpieczone będą dodatkowo kątownikiem PVC oraz wykończone listwą z tworzywa sztucznego, zwiększającą poziom bezpieczeństwa higienicznego pomieszczenia (łagodne łuki ułatwiają czyszczenie).

  - Wewnętrzne połączenia ścian z sufitem i podłogą powinny być zabezpieczone  elementami z PVC.

  - Materiał z którego wykonano komorę powinien być niepalny

  - Wszystkie poziome i pionowe połączenia w narożnikach pokrywane będą elementami osłaniającymi. System powinien być złożony z wkrętów, kątowników PVC, oraz zacisków na narożnych listwach. System w kolorze białym.

  - Każdy panel powinien być wypełniony pianką poliuretanową bezfreonoewą wtryskiwaną pod ciśnieniem, gęstość pianki: 40 – 45 kg/m3.

  - Grubość paneli: dla komory chłodniczej 60 mm, dla mroźniczej 100 mm

  - Powierzchnia paneli powinna być w kolorze białym z antystatyczną i trudno-brudzącą się powłoką PVC, którą pokryto wewnętrzne i zewnętrzne strony paneli ściennych i sufitowych.

  - Komory chłodnicze mają być ustawione na gotowej podłodze na profilu „U” z tworzywa sztucznego, komora mroźnicza powinna być wykonana z własną podłogą wykończoną blachą aluminiową.

  - Drzwi komory powinny tworzyć otwór wejściowy o wymiarach 2000x900 mm (komory chłodnicze) lub 1900x900mm (komora mroźnicza).

  - Drzwi powinny być  montowane na wzmocnionych zawiasach z poliwęglanu — kierunek otwierania drzwi wg rysunków (10 dodatek nr 4.1 i  11 dodatek nr 4.2). Całkowitą szczelność zamknięcia powinny zapewniać uszczelki z wkładem magnetycznym, stanowiące integralny element skrzydła drzwi.

  - W komplecie z drzwiami należy dostarczyć klamkę, zamek i trzy klucze. Każdy komplet klamki z zamkiem powinien posiadać system bezpieczeństwa, który umożliwia otwarcie drzwi od wewnątrz, nawet jeśli zamknięto je na klucz.

  - Ościeżnica powinna być cieplnie izolowana. W przypadku komór mroźniczych (temperatura pracy poniżej –2°C) ościeżnice wyposażone muszą być  w grzałki (łatwe do wymiany). Przewody elektryczne wypuszczone w górnej części ościeżnicy.

  - Grubość panelu drzwiowego dla komory chłodniczej 60 mm, dla komory mroźniczej 100 mm

  - Grubość skrzydła drzwi dla komory chłodniczej 60 mm, dla mroźniczej 100 mm

  - Uszczelka magnetyczna montowana po obwodzie drzwi, łatwa do wymiany

  - W przypadku komór o temperaturze pracy poniżej -2°C należy zastosować zawór dekompresyjny, którego zadaniem jest wyrównywanie ciśnienia podczas rozmrażania lub po dłuższym okresie otwarcia drzwi

  - W komorze zainstalowane oświetlenie elektryczne. Klasa ochrony: IP65. Uwaga: konieczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe komory. Temperatura pracy: do -25°C.

  - Dla paneli o grubości 100 mm wymagany współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,20 W/m²K

  - Dla paneli o grubości 60 mm wymagany współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,34 W/m²K,

  - Panele komór obustronnie malowane proszkowo w kolorze RAL 9010

Regały magazynowe modułowe (Rzut piwnicy: poz. 8.2, 9.2, 9.3)

- Słupki oraz wsporniki półek powinny być wykonane z aluminium anodyzowanego, odpornego na rdzę i działanie temperatury w zakresie od -30 C do +75 C.

- Wkłady półek wykonane będą z polietylenu.

- Montaż regałów łatwy, bez użycia narządzi.

- Maksymalne obciążenie do 120 kg na półkę oraz 300 kg na cały regał.

- Szerokości półek powinna być równa 555 mm - przystosowana do pojemników GN1/1. Po wyjęciu wkładu półki, pojemniki GN1/1 można zawieszać bezpośrednio na wspornikach półek.

- Wkłady półek łatwe do demontażu i utrzymania w czystości, o wymiarach pozwalających na mycie ich w zmywarkach

- Wkłady półek montowane na 2 wspornikach.

- Słupki posiadające otwory rozmieszczone co 150 mm, dzięki czemu możliwa będzie regulacja wysokości zawieszenia półek, jak również zwiększenie ich liczby.

- Słupki muszą być wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie regału.

- Regał na dwóch słupkach wyposażony w 4 półki.

Regały chromowane (Rzut piwnicy: poz. 1.2, 7.2. Rzut parteru: poz. 4.2, 5.2, 13.1, 15.1)

- Regał powinien składać się z 4 półek i 4 słupków

- Montaż regałów łatwy, bez użycia narządzi.

- Półki przestawne co 20 - 50 mm, dzięki czemu możliwa jest regulacja wysokości zawieszenia półek, jak również zwiększenie ich liczby.

- Wykonany ze stali chromowanej

- Maksymalne obciążenie 1 półki wynosi 250 kg

Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn  (Rzut piwnicy: poz. 3.1)

- Malowana proszkowo

- Powierzchnia walca, drzwiczek i dna powinna być pokryta korundem

- Pojemność 12 kg

- Wydajność: 200 kg/godz.

- Czas obierania: 1,5 – 3 min.

- Czas cyklu: 6 min.

- Zużycie wody: 2,5 l/min.

- Możliwość obierania ziemniaków, warzyw korzeniowych i cebuli

- Wymiary: średnica 490 mm, wysokość 900 mm

- Zasilanie: 400 V

- Moc: 0,55 kW

- Separator obierzyn powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: 352x325x330 mm

Basen jednokomorowy (Rzut piwnicy: 3.2. Rzut parteru: 14.3)

- Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304.

- Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana.

- Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm.

- Komora powinna być  wykonana  technologią spawania z blachy min. 1,5mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R 14.

- Wymiary komory: 580x450x300 mm

- Otwór spustowy musi być  wykonany  w górnym narożniku dna komory.

- Szkielet: nośniki powinny być wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), maskownice z trzech stron komory powinny być wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm  zapewniające  sztywności konstrukcji.

- Szkielet musi być wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850 mm.

- Rant z tyłu płyty wygięty w górę, z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm ponad krawędź płyty.

- Występ blatu z tyłu względem podstawy (przestawanie blatu) 60-70 mm

- Wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

- W płytach basenów zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone.

- Komora basenu wyposażona w syfon z sitkiem nierdzewnym.

- Basen wyposażony w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej.

Stół szkieletowy ze wzmocnieniami (Rzut piwnic: 3.3. Rzut parteru: 14.2, 14.5)

- Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304, część elementów niewidocznych wykonana z H17 (AISI 430),

- Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem

- Płyta wierzchnia powinna być wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie są pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci.

- Występ blatu z tyłu względem podstawy (przestawanie blatu) 60-70 mm, z boków 20mm, w przypadku płyty z rantem z boku – występ blatu z boku (od strony rantu) względem podstawy 60-70mm.

- Szkielety – nośniki powinny być wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu -  w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 0,8 mm i wysokości 40 mm i/lub 100mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji.

- Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego 850mm

- Szkielety powinny być wyposażone w ramę usztywniającą wykonaną z profili o przekroju kwadratowym (30x30x1mm)

- Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej - 150 kg/m2

- Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej - 250 kg/m2

- Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 40 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym.

- Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

Stół ze zlewem 1-komorowym (Rzut piwnic: 3.4. Rzut parteru: 3.2, 7.1, 7.3, 8.3)

- Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304.

- Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana.

- Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej.

- Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia.

- Komora  wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x500x250, 500x400x250, 400x400x250 w zależności od wymiaru stołu.

- Otwór spustowy wykonany w górnym narożniku dna komory.

- Możliwość wykonania otworów pod baterię jedno i dwukolumnową oraz pod młynek koloidalny.

- Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji, maskownice komór wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm.

- Szkielety powinny być wyposażone są w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850 mm

- Ranty płyty tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm ponad krawędź płyty, 60 mm od powierzchni roboczej.

- Występ blatu z tyłu względem podstawy (przestawanie blatu) 60-70 mm, z boków 20mm, w przypadku płyty z rantem z boku – występ blatu z boku (od strony rantu) względem podstawy 60-70mm.

- Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

- W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone.

- Komora zlewozmywakowa wyposażona w syfon z sitkiem nierdzewnym.

Waga elektroniczna platformowa 150 kg (Rzut piwnic: 4.1. )

- Stabilna konstrukcja

- Szalka wykonana ze stali nierdzewnej

- Ruchomy, przegubowy wyświetlacz

- Wodoodporna klawiatura

- Profilowana powierzchnia platformy

- Klawisze: 0 ~ 9; C, zero, tara, on/off

- Duży i czytelny wyświetlacz VFD

- Automatyczne zerowanie

- Obciążenie maksymalne 150 kg

- Zasilanie: 230 V

- Pobierana moc: 10 W

- Wartość działki: 50 g

- Wymiary szalki: 420x510 mm

- Wymiary wagi: 420x635x765 mm

- Wyświetlacz: VFD (5 cyfr)

- Zakres temperatury: -10°C - +40°C

Stół wiszący ze zlewem 1-komorowym (Rzut piwnic: 6.1. Rzut parteru: 17.1)

- Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304.

- Płyta wierzchnia powinna być wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2 mm, usztywniona od spodu elementami metalowymi. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone.

- Grubość płyty 50 mm

- Wysokość rantu 100 mm

- Komora  wykonana technologią tłoczenia o wym. 400x400x250mm

- Komora zlewozmywakowa wyposażona w syfon z sitkiem nierdzewnym.

- Zlew wyposażony w maskownice komory -  boczne i czołową ze stali nierdzewnej.

- Płyta od strony obsługi wyposażona w tzw. kapinosek, który zapobiega ściekaniu płynów z płyty wierzchniej.

- Stół zawieszany do ściany.

Szafa chłodnicza malowana  (Rzut piwnic: 2.1, 11.1. Rzut parteru: 9.36)

- Obudowa zewnętrzna wykonana z blachy malowanej, wnętrze z blachy aluminiowej.

- Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43 °C.

- Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)

- Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką

- Izolacja poliuretanowa 60 mm

- Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatorów oraz kanałem nawiewnym na tylniej ścianie

- Uszczelka drzwi - z wkładem magnetycznym, demontowana

- Możliwość demontowania nośników prowadnic, celem dokładnego oczyszczenia wnętrza

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a

- W szafie o poj. 1400 l przestrzeń robocza przystosowana do normalizowanych pojemników GN1/1 lub GN2/1 (nie dotyczy szafy 515l)

- Zagłębione dno komory

- Przegroda pionowa w szafie o poj. 1400 l (nie dotyczy szafy 515l)

- Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°)

- Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi

- Uchwyt drzwi metalowy, w kolorze czarnym

- Nogi regulowane, nierdzewne

- Maksymalne obciążenie półki: szafa 515 l - 20 kg, szafa 1400 l – 30 kg

- Maksymalny załadunek: szafa 515 l - 100 kg, szafa 1400 l – 300 kg

- Zasilanie: 230V/50Hz

- Temperatura wnętrza: -2 ÷ +10 °C

- Wyposażenie:

  - Szafa 515 l: 5 rusztów metalowych, plastyfikowanych 445x650 mm, 5 kompletów prowadnic, zamek

  - Szafa 1400 l: 10 rusztów metalowych, plastyfikowanych GN2/1, 10 kompletów prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), zamki

Chłodziarka do przechowywania jaj (Rzut parteru: 3.1)

- liczba drzwi: 1

- kolor obudowy: biały

- klasa efektywności energetycznej: A

- Zużycie energii w ciągu 365 dni: 153 kWh

- liczba kompresorów: 1

- Pojemność użytkowa łączna: 154 l

- Pojemność komory chłodniczej: 154 l

- Automatyczna metoda odszraniania

- Obustronny montaż drzwi

- Półki szklane

Naświetlacz szufladowy do jaj (Rzut parteru: 3.4)

- Urządzenie w całości wykonane ze stali nierdzewnej

- Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe zapewniające pełen wysuw kratki (wsadu)

- 2 magnetyczne zatrzaski mające na celu każdorazowe domykanie czoła szuflady do korpusu

- Szczelność układu szuflada – korpus zapewnia specjalna uszczelka odporna na działanie UV, wody i detergentów

- Układ odkażający to 4 lampy (każda o mocy 8W) emitujące promieniowanie UV-C.

- Oprawy źródeł promieniowania z zapłonnikami elektronicznymi

- Wyłącznik bezpieczeństwa wysuniętej szuflady (uniemożliwiające świecenie źródła promieniowania podczas załadunku i rozładunku szuflady)

- Rejestrator czasu pracy naświetlacza

- Zasilanie 230 V.

- Moc: 32 W.

- Jednorazowy wsad: 30 jaj.

- Czas naświetlania w cyklu: 60 s.

Stół szkieletowy z półką (rzut parteru: 5.4, 8.1, 16.1)

- Podstawowym materiałem użytym do konstrukcji jest blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304, część elementów niewidocznych wykonana z H17 (AISI 430).

- Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem.

- Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane a krawędzie są pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci.

- Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 0,8 mm i wysokości 40 mm i/lub 100mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji.

- Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm

- Szkielety mogą być wyposażone w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne..

- Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm

- Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2

- Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 40 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym.

- Występ blatu z tyłu względem podstawy (przestawanie blatu) 60-70 mm, z boków 20mm, w przypadku płyty z rantem z boku – występ blatu z boku (od strony rantu) względem podstawy 60-70mm.

- Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

Waga elektroniczna 15 kg (Rzut parteru: poz. 5.5)

- Tara i blokada tary

- Wprowadzanie tary z klawiatury

- Automatyczne zerowanie pustej szalki

- Możliwość współpracy z kasami fiskalnymi

- Podgląd masy brutto

- Automatyczne wygaszanie wyświetlacza

- Energooszczędność (regulacja jasności świecenia, możliwość wygaszania wyświetlacza, automatyczne wyłączanie wagi)

- Działka legalizacyjna: 5 g

- Klasa dokładności: III

- Zakres tarowania: -15 kg

- Zakres ważenia: 100 g ÷ 15 kg

- Czas pomiaru: 2 s

- Temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C

- Wymiary szalki: 235x342 mm

- Wymiary gabarytowe wagi: 352x389x104 mm

- Wyświetlacz: LED

Szatkownica warzyw z zestawem 4 tarcz tnących (Rzut parteru: 8.5)

- 1 prędkość 375 obr/min.

- Wydajność: do 300 posiłków, do 250 kg /godz.

- Asynchroniczny silnik. Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy.

- Zespół silnikowy z poliwęglanu.

- Automatyczne ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą dźwigni.

- Pokrywa i pojemnik szatkownicy z metalu.

- Zdejmowana pokrywa z 2 otworami wsadowymi :

- 1 duży otwór wsadowy w kształcie półksiężyca (pow. 139 cm2),

- 1 otwór wsadowy o kształcie cylindrycznym (średnicy 58 mm).

- Zasilanie: 400 V

- Moc: 0,6 kW

- Wymiary: 350x320x590 mm

- Zestaw 4 tarcz: plastry 2 mm, 5 mm; wiórki 2 mm; słupki 3x3 mm

Szafa z drzwiami skrzydłowymi (Rzut parteru: 11.10a, 11.10b)

- Wykonane ze stali 0H18N9 oraz H17

- Wykonanie z blach o grubości 0,6 i 0,8mm

- Nogi z profilu 40x40 mm

- Wewnątrz 3 półki montowane na stałe

- Grubość półek 40 mm

- Obciążenie 70 kg/m2

- Uchwyty w drzwiach z tworzywa sztucznego, wpuszczane

Stół korpusowy z drzwiami suwanymi (Rzut parteru: 9.34, 9.38, 10.8)

- Podstawowym materiałem użytym do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304, część elementów niewidocznych wykonana z H17 (AISI 430).

- Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej z korpusem szafki.

- Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane a krawędzie są pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci.

- Korpusy szafek wyposażone są w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850 mm

- Stół korpusowy - szafka – korpus wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania.

- Przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafki wynosi 150 mm

- Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 45 kg/m2

- Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 40 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym.

- Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

- Wewnątrz stołu półka. Obciążenie 45 kg/m2

- Uchwyt drzwiowy wpuszczany, wykonany z tworzywa sztucznego.

- Drzwi suwane zawieszone na łożyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej.

- Drzwi suwane wyposażone w elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie.

Stół grzewczy z drzwiami suwanymi (Rzut parteru: 9.35)

- Stół wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej gatunku 0H18N9

- Korpus stołu nie jest izolowany

- Szafka podgrzewana z regulacją temperatury 30 ÷ 65°C, z drzwiami suwanymi

- Wewnątrz półka pełna z regulacją wysokości położenia

- Wymuszony obieg powietrza wentylatorem

- Zmiana temperatury odbywa się poprzez regulator, ułatwiający płynne ustawienie temperatury w zakresie od 30ºC do 65ºC

- Wyrób posiadający wyłącznik główny, umożliwiający całkowite odłączenie zasilania.

- Zasilanie: 230 V

- Moc: 1,4 kW

Umywalka z szafką (Rzut parteru: poz. 10.9)

  - Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304, część elementów niewidocznych wykonana z H17 (AISI 430),

  - Konstrukcja wyrobów spawano - zgrzewana.

  - Komora wykonana technologią tłoczenia o wymiarze 400x340x160 mm

  - Otwór spustowy wykonany w górnym narożniku dna komory.

  - Opcjonalnie możliwość wykonania otworów pod baterię jedno i dwukolumnową oraz pod młynek koloidalny.

  - Korpus szafki wyposażony  w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850 mm

  - Stół korpusowy - szafka – korpusy szafek wykonane w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania.

  - Do konstrukcji szafki używać tylko profili zimnogietych kształtowanych z blachy.

  - Drzwi zawiasowe

  - Uchwyt drzwiowy wpuszczany, wykonany z tworzywa sztucznego.

  - Przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafki wynosi 150mm

  - Ranty płyty tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 40 mm ponad krawędź płyty

  - Przestawanie płyty z tyłu względem korpusu min. 45mm.

  - Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

  - W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone.

  - Komora wyposażona w syfon z sitkiem nierdzewnym

Stół załadowczy ze zlewem 1-komorowym i otworem na odpadki (Rzut parteru: 11.2)

- Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304

- Płyta robocza ma obniżoną część o szerokości 510 mm, co zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek 500x500 mm

- Komora usytuowana jest w odległości 500 mm od lewej krawędzi stołu i poprzedzona otworem zrzutowym.

- Otwór wyposażony jest w kołnierz gumowy o śr. 180 mm

- Komora  wykonana technologią tłoczenia o wym.: 400x500x250 mm

- Otwór spustowy wykonany w górnym narożniku dna komory.

- Komora zlewozmywakowa wyposażona w syfon z sitkiem nierdzewnym.

- Szkielet wyposażony  w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850 mm

- Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

- W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone.

- Stół wykonany z kołnierzem ochronnym z blachy (zastępuje rant z tyłu) o wysokości 200 mm

- Płyta stołu zakończona specjalnym zaczepem do współpracy ze zmywarką HT11.

Stół wyładowczy (Rzut parteru: poz. 11.6)

- Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304

- Płyta robocza ma obniżoną część o szerokości 510 mm, co zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek 500x500 mm

- Szkielet wyposażony  w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850 mm

- Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.

- W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone.

- Płyta stołu zakończona specjalnym zaczepem do współpracy ze zmywarką HT11.

Lodówka na próbki (Rzut parteru: poz. 12.3)

- Lodówka ma służyć do przechowywania próbek żywności przez zakłady zbiorowego żywienia przez okres 72 godz. zgodnie z Dz. U. z dnia 9 maja 2007r.

- Wykonywana jest głównie ze stali nierdzewnej gatunku H17 (AISI430).

- Izolacja poliuretanowa 35 mm

- Grawitacyjny system chłodzenia

- Uszczelka drzwiowa z wkładem magnetycznym

- Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)

- Zasilanie 230V/50Hz

- Moc: 70 W

- Temperatura wnętrza: -1 ÷ +10 °C

- Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia +25°C

- Z przodu 2 regulowane stopki i 2kółka w tylnej części korpusu ułatwiające wsunięcie lodówki pod blat i wypoziomowanie

- Wyposażenie: 9 kaset metalowych na pojemniki na próbki żywności z oznaczeniami poszczególnych dni i posiłków; 81 pojemników na próbki żywności o poj. 0,25L; marker do opisywania pojemników; zamek

- Pojemność: 120 l

- Wymiary: 530 x 580 x 790 mm